北京市水务局

《北京市水资源公报》

编委会

主办单位：北京市水务局

编制单位：北京市水文总站

审    定：刘  斌

审    核：陈  铁

审    查：戴育华  杨忠山

技术负责：赵学丽  窦艳兵  黄振芳

公报编制：范庆莲

参加人员：戴岚  宋海波  刘文光  焦忠志  孙峰  白国营

前  言

为便于各级领导及社会各界了解我市水资源丰枯程度及水质状况，现发布2011年度《北京市水资源公报》。

《北京市水资源公报》是向社会发布水资源情势的综合性年报，是水资源统一规划管理、配置和节约保护的基础工作。内容包括：概述、降水量、地表水资源量、大中型水库蓄水动态、地下水资源量、水资源总量、供用水量、水质评价等。

作为国际化的大都市，近年来，北京的水资源问题日益引起社会各界的普遍关注。2011年北京市水资源总量为26.81亿m3，按照2011年末常住人口2019万人，加上流动人口约240万人，北京市人均水资源占有量为119m3。远低于国际人均水资源占有量1000m3的重度缺水标准。因此，为使有限的水资源更好地支撑首都社会、经济发展，在开源的同时，更应注重节流，要继续在全社会倡导节约用水，调整产业结构，严格限制高耗水行业发展，实行最严格的水资源管理制度。

目 录

一、概述

二、水资源

三、水资源利用

四、水质

# 一、概述

2011年全市平均降水量552mm，比2010年降水量524mm多5%，比多年平均值585mm少6%，是频率为55%的平水偏枯年。

全市地表水资源量为9.17亿m3，地下水资源量为17.64亿m3，水资源总量为26.81亿m3，比多年平均37.39亿m3少28%。

全市入境水量为4.71亿m3（未包括南水北调河北应急调水2.6亿m3）；出境水量为12.09亿m3（其中包含污水和污水处理厂退水9.7亿m3）。

全市18座大、中型水库年末蓄水总量为14.77亿m3，可利用来水量为7.72亿m3。

官厅、密云两大水库年末蓄水量为12.45亿m3，可利用来水量为4.56亿m3（包括密云水库收白河堡、遥桥峪、半城子水库补水0.83亿m3，官厅水库收河北补水0.08亿m3）。

全市平原区年末地下水平均埋深为24.94m，地下水位比2010年末下降0.02m，地下水储量减少0.1亿m3，比1980年末减少90.6亿m3，比1960年减少111.4亿m3。

2011年全市总供水量36.0亿m3，比2010年的35.2亿m3增加0.8亿m3。

全市总用水量为36.0亿m3，其中生活用水15.6亿m3，环境用水4.5亿m3，工业用水5.0亿m3，农业用水10.9亿m3。

2011年监测水质总河长2545.6km，其中有水河长2194.6km。符合Ⅱ类水质标准河长1003.0km；符合Ⅲ类水质标准河长115.6km；符合Ⅳ类水质标准河长131.4km；符合Ⅴ类水质标准河长44.4km；劣于Ⅴ类水质标准河长900.2km。达标河长1121.6km。

大中型水库除官厅水库水质为Ⅳ类外，其它均符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准。

监测湖泊面积719.6hm2。符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的面积501.5hm2；符合Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积198.1hm2；劣于Ⅴ类水质标准的面积20.0hm2。达标面积598.6hm2。

浅层地下水水质符合Ⅲ类水质标准的面积为3293km2，符合Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积为3107km2。

深层地下水水质明显好于浅层地下水，符合Ⅲ类水质标准的面积为3079km2，符合Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积为356km2。

基岩井基本符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准。

# 二、水资源

## （一）降水量

2011年全市平均降水量552mm，比2010年降水量524mm多5％，比多年平均年降水量585mm少6％。

2011年降水主要集中在汛期，汛期累计降水量479mm，占全年降水量的87%。今年暴雨频繁发生，达到全市性暴雨级别的2次，局地暴雨多次发生，大多数发生在城近郊区，小时降雨量多次达十年一遇以上，其中“6·23”暴雨中石景山区模式口小时雨量达128.9mm超过百年一遇，“7·24”暴雨中的密云县北山下小时雨量111mm达到百年一遇。

今年汛期1mm以上的降水日数45天，10mm以上的降水日数17天，20mm以上的降水日数6天。汛期北京局部地区降雨偏多，部分河道断面受暴雨影响出现明显涨水过程，其中沙厂水库入库北山下站出现建站以来最大洪峰流量832 m3/s。

- 降水量的年内分配

2011年6～9月累计降水量479mm，占全年降水量的87%，比2010年同期降水量353mm多36%，比多年平均同期降水量488毫米少2％；非汛期降水量73mm，比2010年同期降水量171mm少57％，比多年平均同期降水量97mm少25％。详见图1。

图1   2011年与2010年及多年平均全市降水量年内分配图

- 降水量的地区分布

从总体看，平原区降水量大于山区降水量，平原区年降水量为630mm，山区年降水量为506mm。西部、北部山区降水相对较少，东部山区成为降水的高值区。西部及北部山区降水量小于500mm，山前地带及城区和东南部平原降水量为500～700mm，年降水量最大点是平谷区的刁窝站，为1009mm，最小点是延庆县的千家店站，为295mm。详见2011年降水量等值线图。

从行政分区看，顺义区降水量最大，为685mm；延庆县最小，为390mm。详见图2。

图2  2011年与2010年及多年平均行政分区降水量比较图

从流域分区看，蓟运河水系降水量最大，为662mm；永定河水系最小，为446mm。详见图3。

图3  2011年与2010年及多年平均流域分区降水量比较图

## （二）地表水资源

- 地表水资源量

地表水资源量指地表水体的动态水量，用天然河川径流量表示。

2011年全市地表水资源量为9.17亿m3，比2010年7.22亿m3多27%，比多年平均17.72亿m3少48%。从流域分区看，潮白河水系径流量3.59亿m3为最大，大清河水系径流量0.17亿m3为最小。详见图4。

图4   2011年与2010年及多年平均流域分区径流量比较图

- 出入境水量

2011年全市入境水量为4.71亿m3（未包括南水北调河北应急调水2.6亿m3），比2010年4.33亿m3多9%；全市出境水量为12.09亿m3，比2010年8.29亿m3多46%。各水系出、入境水量详见图5。

图5　2011年各水系出、入境水量示意图（单位：亿m3）

- 大中型水库蓄水动态

2011年全市18座大中型水库可利用来水量为7.72亿m3，比2010年5.22亿m3多2.50亿m3。年末蓄水总量为14.77亿m3，比2010年14.31亿m3多0.46亿m3。

官厅水库2011年可利用来水量0.46亿m3（包括收河北补水0.08亿m3），比2010年1.13亿m3少0.67亿m3，比多年平均9.41亿m3少8.95亿m3。密云水库可利用来水量4.10亿m3（包括收白河堡水库、遥桥峪水库、半城子水库补水0.83亿m3），比2010年2.94亿m3多1.16亿m3，比多年平均9.91亿m3少5.81亿m3。两大水库可利用来水量4.56亿m3，比2010年4.07亿m3多0.49亿m3。

2011年官厅水库年末蓄水量为1.44亿m3，比2010年末1.70亿m3少0.26亿m3；密云水库为11.01亿m3，比2010年末10.66亿m3多0.35亿m3；两库年末共蓄水12.45亿m3，比2010年末12.36亿m3多0.09亿m3。

## （三）地下水资源

- 地下水资源量

地下水资源量指地下水中参与水循环且可以更新的动态水量。本节中的地下水指第四系水。

2011年全市地下水资源量17.64亿m3，比2010年15.86亿m3多1.78亿m3。

- 平原区地下水动态

2011年末地下水平均埋深为24.94m，与2010年末比较，地下水位下降0.02m，地下水储量减少0.1亿m3；与1980年末比较，地下水位下降17.70m，储量减少90.6亿m3；与1960年比较，地下水位下降21.75m，储量减少111.4亿m3。详见图6。

2011年6月末地下水平均埋深达到26.18m，是自有观测资料以来的最大值。2011年全市平原区地下水逐月埋深详见图6。

2011年末，全市平原区地下水位与2010年相比，下降区（水位下降幅度大于0.5m）占30％，相对稳定区（水位变幅在-0.5m至0.5m）占36％，上升区（水位上升幅度大于0.5m）占34％。2011年各行政区平原区地下水埋深详见图7。

2011年地下水埋深大于10m的面积为5470km2，较2010年增加4km2；地下水降落漏斗（最高闭合等水位线）面积1058km2，比2010年增加1km2，漏斗中心主要分布在朝阳区的黄港、长店至顺义的米各庄一带。

图6　　2011年与2010年及1980年全市平原区地下水逐月埋深比较图

图7　2011年与2010年及1980年不同行政区平原区地下水埋深比较图

## （四）水资源总量

水资源总量指降水形成的地表和地下产水量，即地表径流量与降水入渗补给量之和，是当地自产水资源，未包括入境水量。

2011年全市地表水资源量9.17亿m3，地下水资源量17.64亿m3，水资源总量为26.81亿m3,比上年的23.08亿m3多16%，比多年平均37.39亿m3少28%。分流域水资源总量详见表1和图8。

表1　　2011年全市流域分区水资源总量表

单位：亿m3

| 流域分区 | 面积 （km2） | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 水资源 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓟运河 | 1300 | 8.61 | 1.15 | 2.99 | 4.14 |
| 潮白河 | 5510 | 30.00 | 3.59 | 2.96 | 6.55 |
| 北运河 | 4250 | 24.76 | 3.50 | 5.56 | 9.06 |
| 永定河 | 3210 | 14.31 | 0.76 | 2.78 | 3.54 |
| 大清河 | 2140 | 12.90 | 0.17 | 3.35 | 3.52 |
| 全 市 | 16410 | 90.58 | 9.17 | 17.64 | 26.81 |

图8　2011年全市流域分区水资源总量分布图

# 三、水资源利用

## （一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的毛供水量。

2011年全市总供水量为36.0亿m3，比2010年增加0.8亿m3。其中地表水为5.5亿m3, 占总供水量的15%；南水北调水2.6亿m3，占总供水量的7%；地下水20.9亿m3，占总供水量的59%；再生水7.0亿m3，占总供水量的19%。

## （二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

2011年全市总用水量为36.0亿m3，比2010年增加0.8亿m3。其中生活用水15.6亿m3，占总用水量的43%；环境用水4.5亿m3，占13%；工业用水5.0亿m3，占14%；农业用水10.9亿m3，占30%。

从图9中可以看出，全市用水总量中工业、农业用水量呈下降趋势，生活和环境用水量呈上升趋势。

图9　2000～2011年全市用水量变化图

# 四、水质

## （一）废污水排放量

2011年全市污水排放总量为14.55亿m3。污水处理量11.89亿m3，污水处理率82%。2010年城六区污水排放总量为9.46亿m3。污水处理量9.04亿m3，污水处理率95%。

## （二）水质评价

1.地表水水质

2011年全市地表水水质监测站点共221个，监测河段104个，湖泊22个，大中型水库18座。年监测频率12次。依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)，采用单一指标评价方法进行评价。

河道：监测总河长2545.6km，其中常年有水河长2194.6km。符合II类水质标准的河长1003.0km，占总评价河长的46%；符合III类水质标准的河长115.6km，占总评价河长的5%；符合IV类水质标准的河长131.4km，占总评价河长的6%；符合V类水质标准的河长44.4km，占总评价河长的2%；劣于V类水质标准的河长900.2km，占总评价河长的41%。达标河长为1121.6km，占总评价河长的51%。

水库：大中型水库除官厅水库水质为Ⅳ类外，其它均符合II～III类水质标准。达标蓄水量13.33亿m3，占总蓄水量的90%。

湖泊：监测湖泊总面积719.6hm2。符合II～III类水质标准面积501.5hm2，占评价面积的70％；符合IV～Ⅴ类水质标准的面积198.1hm2，占评价面积的27％。劣于V类水质标准的面积20hm2，占评价面积的3％。达标面积为598.6hm2，占评价面积的83%。

2.地下水水质

2011年对全市平原区的地下水进行了枯水期（4月）和丰水期（9月）两次监测。共布设监测井307眼，实际采到水样300眼。其中浅层地下水监测井174眼（井深小于150m），深层地下水监测井99眼（井深大于150m），基岩井27眼。监测项目依据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）评价。

浅层水：174眼浅井中符合Ⅲ类水质标准的监测井98眼，符合Ⅳ类的41眼，符合Ⅴ类的35眼。全市符合Ⅲ类水质标准的面积为3293 km2，占整个平原区面积的51%；符合Ⅳ~Ⅴ类水质标准面积为3107 km2，占整个平原区面积的49%。主要超标指标为总硬度、氨氮、硝酸盐氮。

深层水：99眼深井中符合Ⅲ类水质标准的74眼，Ⅳ类的22眼，Ⅴ类的3眼。符合Ⅲ类水质标准的面积为3079km2，占评价区面积的90%；符合Ⅳ~Ⅴ类水质标准的面积为356 km2，占评价区面积的10%。主要超标指标为氨氮、氟化物、锰。

基岩水：27眼基岩井基本符合II～III类水质标准。

# Text boxes

(2011)